.PL 63
.MT 0
                            Algemeen

Het  Tyzack 64M systeem wordt algemeen beschouwd als het beste  8 
bit systeem ter wereld.  Het huidige systeem is opgebouwd uit een 
MSX 2 en een MSX 1. Het hoofdsysteem is de MSX2. De MSX neemt het 
sample-werk voor zijn rekening.  Verder heeft het systeem seriele 
poorten,  parallele poorten,  een digitizer,  een stereo sampler, 
extra   toegevoegde  geluidsgeneratoren,   een  MIDI   interface, 
joystick aansluitingen, mogelijkheden voor meerdere monitoren met 
verschillende beelden. Maar gezien het feit dat de Tyzack aanhang 
alleen maar bestaat uit echte Tyzack fans mogen deze gegevens als 
bekend worden verondersteld.
     Er  wordt  door Casia's technische afdeling gewerkt  aan  de 
opvolger voor het Tyzack 64M systeem,  te weten de VSD DADP GNTP. 
Meer  informatie  hierover is vanzelfsprekend te  verkrijgen  bij 
Casia Info Service, inc.

                          Het Uitpakken

Het Tyzack 64M systeem wordt geleverd in een royale doos,  waarin 
onder  meer  ook het toetsenbord,  dit  Gebruikers  Handboek,  de 
nodige  aansluitgegevens en de papieren voor Casia's  levenslange 
garantie.  Het uitpakken van het systeem is simpel:  alles uit de 
doos  halen,  schuimplastic blokken verwijderen etc.  Het bekende 
werk.  Nu  wil  iedereen natuurlijk gelijk  resultaten.  Dat  kan 
echter  niet met een Tyzack,  want eerst moet het systeem  worden 
AANGESLOTEN.  Hier  begint het typisch-tyzack achtige te  werken. 
Tyzack  heeft  namelijk  veel  aansluitingen.   Nu  hoeven   deze 
natuurlijk niet allemaal te worden aangesloten. Om te beginnen is 
het noodzakelijk de TV of Monitor aan te sluiten, 220 volten erin 
te  stoppen en om het toetsenbord in te pluggen.  Zie Appendix  C 
voor  deze aansluitingen.  Nu kan Tyzack aan.  Dit gebeurt met de 
mini-schakelaar  onderop.  Op de TV (kanaal 36) of op de  monitor 
verschijnt nu als het goed is:

MSX-BASIC version 2.0
(C)1985 Microsoft coorporation
TYDOS version 1.0
(C)1989 Casia, inc.

*** TYZACK 64-M ***

Als dit inderdaad het geval is ben je heel blij,  want dan kun je 
gaan tyzack-en.  Als dit niet het geval is dan gaat er iets  niet 
goed.
     'tyzack-en' is het programmeren op Tyzack. Dit omvat meestal 
beeldbewerkingen (digitizing of veel kleuren) of sampling.
     In dit handboek wordt geen aandacht besteed aan de MSX BASIC 
die  in  Tyzack wordt gebruikt.  Hierover zijn al  genoeg  boeken 
geschreven, en daarvan worden er ook meegeleverd met Tyzack. 
     Voor  digitizen is het aansluiten van een video bron  nodig. 
Hoe  dit  in zijn werk gaat is te zien in Appendix A,  tevens  is 
hier  te  zien  hoe de  Digitizer  wordt  gesynchroniseerd.  Voor 
sampling is een soortgelijk iets nodig,  namelijk het  aansluiten 
van  een audio bron.  In het algemeen is dit een audio genererent 
apparaat  met  normale line out.  Ook kunnen  echter  koptelefoon 
uitgangen  van walkmans of draagbare toestanden worden  gebruikt. 
Met  nadruk wordt gezegt dat microfoons niet in aanmerking  komen 
om aangesloten te worden.  Het gebruik van de sampler is het best 
te  weten  te komen door proberen.  Aan de hand van  de  commando 
lijst  die wordt gegeven over/van de sampler is een heel eind  te 
komen.  Eventuelly  problemen kunnen altijd met  een  telefoontje 
naar   Casia  niet  verholpen  worden.   (Casia  doet  niet   aan 
telefonische  hulp).  Er  zijn  veel boeken verschenen  over  het 
fenomeen Tyzack.  Hierin is duidelijk het werken met het  systeem 
weergegeven  en wij verwijzen hierbij daarnaar.  Ook kan het zijn 
dat in 'Het vallen der regen' van Vr. M. Berger (2036) het een en 
ander over het werken met de Tyzack Sampler verschijnt.
     Verder gewoon veel proberen, het lukt vast wel...
.PA
                          De Digitizer

Het  Tyzack 64M system beschikt over een zwart digitizer met  een 
resolutie  van 256 bij 256 pixels (picture elements)  of  'dots'. 
Wanneer  een  video beeld wordt aangeboden op de 'Video In'  aan
sluiting van het systeem wordt,  bij goed ingestelde synchronisa
tie,  het beeld 50 keer per seconde ingelezen in het eigen geheu
gen  van de digitizer (8K).  Het instellen van de  synchronisatie 
wordt uit de doeken gedaan in Appendix A.
     Het  beeld kan vervolgens in de computer worden gehaald  met 
een CMD commando. Het geheugen van de computer kan tegelijkertijd 
8  beelden  opslaan (het formaat verschild van dat wat  de  Video 
Processor  gebruikt,  en  daardoor neemt een beeld slechts 8K  in 
beslag).  Er  is  een ander CMD commando nodig  om  de  ingeladen 
beelden  op  het scherm te vertonen (alleen SCREEN  8).  Op  deze 
manier  kunnen snel achter elkaar beelden worden ingeladen zonder 
dat er het tijdsverlies van conversie naar scherm bijkomt.
     Een  andere  belangrijke functie is de mogelijkheid  om  een 
beeld the 'smoothen'.  Hierbij wordt een pixel vergeleken met  de 
pixels eromheen,  en wordt hieruit een grijswaarde afgeleidt. Het 
zwart/wit  beeld  wordt op deze manier omgezet in een  beeld  dat 
vijf  grijstinten bezit.  Een geSMOOTH beeld kan niet meer in  de 
geheugen buffers van de digitizer worden opgeslagen omdat het het 
meer dan 8K geheugen vergt. 
     De  digitizer  kan  in de zogenaamde 'LOCK'  toestand  gezet 
worden  waardoor er geen beelden meer worden  ingelezen.  Wanneer 
gedigitaliseerd wordt vanaf een video bron die bewegende  beelden 
genereerd (video recorder,  televisie) dan is het aan te raden om 
deze  functie  te gebruiken.  Doordat de snelheid van het  inlees 
commando lager is dan de inleessnelheid van de digitizer,  zullen 
er  bij  1  keer inlezen  meerdere  beelden  worden  gepakt.  Bij 
bewegende   beelden   resulteerd  dit  in   een   onsamenhangende 
lijnenmassa op het scherm.
     Een overzicht van de CMD commando's:

CMD DIG <block><subblock>
 (Digitize)

     Leest een beeld in van de digitizer en copieert het naar een 
     buffer  in  het RAM van de computer.  <block> en  <subblock> 
     geven  aan in welke van de 8 beschikbare buffers  het  beeld 
     moet worden opgeslagen.  <block> kan elke waarde uit { A, B, 
     C,  D  } zijn en <subblock> is 0 of 1.  Dit heeft tot gevolg 
     dat A0 de eerste buffer is, A1 de tweede, B0 de derde enz.

CMD GDP <block><subblock> "," <vertshift>
 (Get Digitized Picture)

     Het  beeld dat is opgeslagen in een van 8 de acht buffers in 
     het  RAM  wordt  omgezet  naar  schermformaat  en  vertoond. 
     <block>  en <subblock> hebben dezelfde betekenis  als  hier
     voor.  <vertshift> geeft de vertikale verschuiving aan waar
     mee het beeld wordt vertoond. Dit is nodig omdat het gedigi
     taliseerde  beeld  256 pixels hoog is en het scherm  slechts 
     212. <vertshift> mag elke waarde zijn van 0 tot en met 44.
     Dit commando werkt alleen in SCREEN 8 en zal een foutmelding 
     geven wanneer het wordt gegeven in een andere scherm-mode.

CMD SMT ["@:"] <block><subblock> "," <vertshift>
 (Smooth)

     Dit  commando werkt op een gelijke manier als CMD  GDP.  Dit 
     heeft  als  gevolg dat <block>,  <subblock>  en  <vertshift> 
     gelijk  gedefieerd zijn.  Dit commando gebruikt  echter  een 
     door  Casia ontwikkelde methode om het zwart/wit beeld om te 
     zetten naar 5 grijstinten.  Ook dit commando werkt alleen in 
     SCREEN 8.
     Wanneer  voor het blocknummer "@:" wordt gezet,  dan zal  de 
     smooth functie de kleurnummers voor de vijf grijstinten niet 
     uit   het  Tyzack  programma  ROM  halen,   maar   uit   het 
     gebruikersgeheugen, en wel op de adressen F080H...F084H. Met 
     de  BASIC  instructie  POKE kunnen hier  vijf  zelf  gekozen 
     kleurwaarde  ingezet  worden  voordat het CMD  SMT  commando 
     wordt  gegeven.  Deze geheugen adressen worden ook  gebruikt 
     door andere Tyzack commando's,  wat betekend dat er niet van 
     kan  worden  uitgegaan dat op een willekeurig  punt  in  het 
     programma deze kleurwaarden behouden zijn.  De veiligste weg 
     is  ze net voor het aanroepen van de functie te  definieren. 
     De vooraf ingestelde kleuren zijn:  00H,  24H,  49H,  6EH en 
     FFH.

CMD LCK
 (Lock)

     Dit commando zorgt ervoor dat de digitizer het beeld afmaakt 
     dat  op  dit moment wordt ingelezen,  en dan  in  de  'LOCK' 
     toestand  komt.  Dit  wil  zeggen dat er geen  beelden  meer 
     worden  ingelezen.  Dit is vooral handig  wanneer  bewegende 
     beelden worden ingelezen, omdat er anders met CMD DIG meerde 
     beelden tegelijk worden gepakt, wat rare effecten kan geven.

CMD ULK
 (Unlock)

     Dit  commando  heft de 'LOCK' toestand van de digitizer  op. 
     Zie CMD LCK voor de uitleg van deze toestand.


Het  is aan te raden om gedigitaliseerde beelden eerst video  GDP 
te  bekijken alvorens ze te SMOOTHen,  omdat het smooth  commando 
vrij lang duurt (circa 8 seconden) en niet onderbroken kan worden 
met behulp can CTRL-STOP.
.PA
                      De Geluidsprocessoren

Tyzack  beschikt over twee Philips geluidsprocessoren met elk zes 
kanalen.   Elk   kanaal  kan  worden  ingesteld  qua  volume   en 
toonhoogte. Ook is het opwekken van ruis mogelijk. Elke processor 
beschikt  tevens over twee onafhanelijke  enveloppe  generatoren, 
die het volume van een kanaal in de tijd laten veranderen, en die 
het geluid in het stereo beeld kunnen laten 'bewegen'.
     De  twee geluidsprocessoren worden beschouwt als 1 processor 
met 64 registers.  Het komt er op neer dat de eerste 32 registers 
van geluidprocessor 1 zijn en de tweede 32 van processor 2. In de 
behandeling  wordt  alleen  gekeken naar  processor  1.  Voor  de 
registernummers van processor 2 dient bij elke registerwaarde van 
processor  1  32  te worden opgeteld,  zo  komt  register  8  van 
processor 1 overeen met register 40. (8 van processor 2).

CMD SND <reg> "," <data>
 (Sound)

     Er  is  maar  een  commando voor het besturen  van  de  twee 
     processoren.  De twee worden gebruikt als een processor  met 
     64 registers,  hierdoor kan <reg> dus elke waarde hebben van 
     0  tot  en met 63.  Er moet echter wel worden opgemerkt  dat 
     niet  elk register een functie heeft in de  processor.  (zie 
     ook het register overzicht).  <data> kan elke mogelijke byte 
     waarde hebben (0 - 255).

Overzicht van de functies van de registers:

Dec  Hex     7   6   5   4   3   2   1   0   (bit)

  0   00   L30 L20 L10 L00 R30 R20 R10 R00   volume chan. 0
  1   01   L31 L21 L11 L01 R31 R21 R11 R00   volume chan. 1
  2   02   L32 L22 L12 L02 R32 R22 R12 R02   volume chan. 2
  3   03   L33 L23 L13 L03 R33 R23 R13 R03   volume chan. 3
  4   04   L34 L24 L14 L04 R34 R24 R14 R04   volume chan. 4
  5   05   L35 L25 L15 L05 R35 R25 R15 R05   volume chan. 5
  6   06     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
  7   07     -   -   -   -   -   -   -   -   not used  
  8   08   N70 N60 N50 N40 N30 N20 N10 N00   note chan. 0
  9   09   N71 N61 N51 N41 N31 N21 N11 N01   note chan. 1
 10   0A   N72 N62 N52 N42 N32 N22 N12 N02   note chan. 2
 11   0B   N73 N63 N53 N43 N33 N23 N13 N03   note chan. 3
 12   0C   N74 N64 N54 N44 N34 N24 N14 N04   note chan. 4
 13   0D   N75 N65 N55 N45 N35 N25 N15 N05   note chan. 5
 14   0E     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 15   0F     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 16   10     - O21 O11 O01   - O20 O10 O00   octave chan. 1/0
 17   11     - O23 O13 O03   - O22 O12 O02   octave chan. 3/2
 18   12     - O25 O15 O05   - O24 O14 O04   octave chan. 5/4
 19   13     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 20   14     -   - SD5 SD4 SD3 SD2 SD1 SD0   sound on
 21   15     -   - NS5 NS4 NS3 NS2 NS1 NS0   noise on
 22   16     -   - N11 N01   -   - N10 N00   noise select 1/0
 23   17     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 24   18   E70   - E50 E40 E30 E20 E10 E10   enveloppe 0
 25   19   E71   - E51 E41 E31 E21 E11 E01   enveloppe 1
 26   1A     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 27   1B     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 28   1C     -   -   -   -   -   -   -  EN   chip on/off
 29   1D     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 30   1E     -   -   -   -   -   -   -   -   not used
 31   1F     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

Per  kanaal kan de processor 8 (octaven) x 256 ('noten')  =  2048 
verschillende  tonen  produceren.  Per octaaf zijn er  natuurlijk 
maar  twaalf  werkelijke noten (standaard  noten  systeem).  Hier 
volgen voor alle noten de bijbehorende 'note' waarde:

C    25                  F#   152
C#   46                  G    173
D    67                  G#   195
D#   89                  A    216
E    110                 A#   237
F    131                 B    4 (*)

(*) Bij een B in octaaf n moet het octaaf register worden  gevuld 
    met de waarde n+1 en het note register met de waarde 4.

Het  volume  van  een  kanaal wordt apart voor  links  en  rechts 
ingesteld,  de formule VOLUME = 16 * LEFTVOLUME + RIGHTVOLUME kan 
gebruikt worden. Voor mono gebruikt is ook de formule VOLUME = 17 
* VOLUME handig. Het volume kan worden ingesteld van 0 tot en met 
15, waarbij 0 het kanaal uit zet, en 15 het hardst is.

Het  kanaal  wordt  aan en uitgezet met behulp  van  de  bits  in 
register  20.  Een  1 in dit register wil zeggen dat  het  kanaal 
doorgegeven  wordt aan de uitgang (om inderdaad geluid te krijgen 
moet natuurlijk het volume open staan,  en de chip 'on'). Om alle 
kanalen  aan te zetten wordt CMD SND 20,31 gebruikt,  maar  (voor 
gemak) CMD SND 20,255 kan ook gebruikt worden.  De bovenste  twee 
bits hebben geen betekenis.

Ruis  kan  worden aangezet met behulp van register  21.  De  chip 
heeft  2  ruisgeneratoren wat ertoe leidt dat kanalen 0  - 2  het 
geluid  van ruisgenerator 0 vertegenwoordigen,  en kanalen 3  - 5 
het geluid van ruisgenerator 1.
De  'vorm'  van de ruis wordt bepaald met de waarden in  register 
22. Dit wordt gedaan met twee bits, die het volgende betekenen:

N1x N0x

 0   0    Ruisklok: 31,3 kHz
 0   1    Ruisklok: 15,6 kHz
 1   0    Ruisklok:  7,6 kHz
 1   1    van generator 0 (x = 0) of 3 (x = 1)

De enveloppe wordt ingesteld met registers 24 en 25. 24 regelt de 
enveloppe voor kanaal 2 en 25 voor kanaal 5.  De betekenis van de 
bits is als volgt:
bit 0          0: links en rechts zijn gelijk
               1: links en rechts zijn tegengesteld
bit 1,2,3      0 0 0     amplitude = 0
               0 0 1     amplitude = maximaal
               0 1 0     enkelvoudige decay
               0 1 1     herhaalde decay
               1 0 0     enkelvoudige driehoek
               1 0 1     herhaalde driehoek
               1 1 0     enkelvoudige attack
               1 1 1     herhaalde attack
bit 4          0: vorm van enveloppe wordt met 4 bits bepaald
               1: vorm van enveloppe wordt met 3 bits bepaald
bit 5          0: enveloppe wordt geklokt door generator 1 of 4
               1: enveloppe wordt geklokt door write pulse (niet
                  mogelijk in Tyzack 64M systeem)
bit 6          moet altijd 0 zijn
bit 7          0: enveloppe is uit
               1: enveloppe start

(Zie Appendix B voor enveloppe curves)

Voor  de frequenties van de generatoren bestaat een  formule  die 
soms handig kan zijn:

frequentie = 8000000 / 2^(17 - octave + (1 - note/255))

Vanuit  deze  frequentie kan de snelheid van de enveloppe  worden 
berekend wanneer deze geklokt wordt vanuit generator 1 of 4:

8/f-klok (4 bits) of 4/f-klok (3 bits)
.PA
                      De Speech Synthesizer

De  speech  synthesizer (spraak generator) van Tyzack is een  SPO 
256-AL2.  Het IC wekt spraak op met behulp van foneemsynthese. In 
de  chip  zijn 64 'klanken' opgeslagen  die  gecombineerd  kunnen 
worden  tot woorden.  Er is voorzien in een buffer voor de speech 
synthesizer  waardoor  programma executie niet  opgehouden  wordt 
door de speech synthesizer.  Het aansturen gaat met de codes  van 
de fonemen. De volgende commando's zijn beschikbaar:

CMD SAY """ <foneem> [ "/" <foneem> ] """
 (Say)

     Het  commando  CMD  SAY accepteerd 64  verschillende  foneem 
     codes en stopt de meegegeven codes in de buffer.  Wanneer de 
     buffer   vol  is  wordt  het  laatste  byte  in  de   buffer 
     overschreven.  Het laatste foneem in de buffer is dus altijd 
     het laatst ingevoerde byte, zo zal dus een 'stop' code nooit 
     verloren gaan.
     De fonemen worden opgesomt in de volgende lijst:

     Silence
     PA1 (10 ms)    before BB, DD, GG, and JH
     PA2 (30 ms)    before BB, DD, GG, and JH
     PA3 (50 ms)    before PP, TT, KK, and CH, and between words
     PA4 (100 ms)   between clauses and sentences
     PA5 (200 ms)   between clauses and sentences

     Short Vowels
     IH             sitting, stranded
     EH             extent, gentlemen
     AE             extract, acting
     UH             cookie, full
     AO             talking, song
     AX             lapel, instruct
     AA             pottery, cotton

     Long Vowels
     IY             treat, people, penny
     EY             great, statement, tray
     AY             kite, sky, mighty
     OY             noise, toy, voice
     UW1            after clusters with YY: computer
     UW2            in monosyllabic words: two, food
     OW             zone, close, snow
     AW             sound, mouse, down

     R-Colored Vowels
     ER1            letter, furniture, interrupt
     ER2            monosyllables: bird, fern, burn
     OR             fortune, adorn, store
     AR             farm, alarm, garment
     YR             hear, earring, irresponsible
     XR             hair, declare, stare

     Resonants
     WW             we, warrant, linquist
     RR1            initial position: read, write, x-ray
     RR2            initial clusters: brown, crane, grease
     LL             like, hello, steel
     EL             little, angle, gentlemen
     YY1            clusters: cute, beauty, computer
     YY2            initial position: yes, yarn, yo-yo

     Voiced Fricatives
     VV             vest, prove, even
     DH1            word-initial position: this, then, they
     DH2            word-final and between vowels: bathing
     ZZ             zoo, phase
     ZH             beige, pleasure

     Voiceless Fricatives
     FF             These may be doubled for initial position
     TH             and used in final position
     SS             
     SH             shirt, leash, nation
     HH1            before front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR,AE
     HH2            before back vowels: UW,UH,OW,OY,AO,OR,AR
     WH             white, whim, twenty

     Voiced Stops
     BB1            final position: rib; between vowels:
                     fibber; in clusters: bleed, brown
     BB2            initial position before a vowel: beast
     DD1            final position: played, end
     DD2            initial position: down; clusters: drain
     GG1            before high front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR
     GG2            before high back vowels: UW,UH,OW,OY,AX; and
                     clusters: green, glue
     GG3            before low  vowels:  AE,AW,AY,AR,AA,AO,OR,ER; 
                     in medial clusters: anger; and final
                     positioning: peg

     Voiceless Stops
     PP             pleasure, ample, trip
     TT1            final clusters before SS: tests, its
     TT2            all other positions: test, street
     KK1            before front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR,AY,
                     AE,ER,AX; initial clusters: cute,
                     clown, scream
     KK2            final position: speak; final clusters:
                     task
     KK3            before back vowels: UW,UH,OW,OY,OR,AR,AO;
                     initial clusters: crane, quick,
                     scream

     Affricates
     CH             church, feature
     JH             judge, injure

     Nasal
     MM             milk, alarm, ample
     NN1            before front and central vowels: YR,IY,IH,
                     EY,EH,XR,AE,ER,AX,AW,AY,UW; final clusters:
                     earn
     NN2            before back vowels: UH,OW,OY,OR,AR,AA
     NG             string, anger

CMD SPN
 (Speech On)

     De  speech buffer wordt uitgelezen op de interrupt.  Voordat 
     er  wordt gekeken of er nieuwe data moet  worden  geschreven 
     wordt een bit in het I/O status byte van Tyzack bekeken. Als 
     dit   bit  0  is  wordt  de  speech  synthesizer  niet  meer 
     aangestuurd.  Dit  betekend dat het uitlezen uit  de  buffer 
     nier meer gebeurt. Het uitlezen wordt aangeschakelt met SPN. 
     Hierdoor wordt het bit op 1 gezet.

CMD SPF
 (Speech Off)

     Zie  SPN.  Het bit in het I/O status byte wordt op 0  gezet. 
     Het  is  mogelijk  dat de speech synthesizer op  het  laatst 
     uitgevoerde foneem blijft 'hangen'.  Wanneer dit gebeurt kan 
     de  speech  worden  uitgezet met behulp  van  CMD  ALF  (zie 
     aldaar).

CMD SBE
 (Speech Buffer Empty)

     De speech buffer wordt leeg gemaakt,  en de speech interrupt 
     wordt  uitgeschakeld  (zie  SPF).  Nieuwe  data  wordt  weer 
     helemaal  aan  het begin van de buffer geschreven.  Ook  dit 
     commando  kent  het  probleem  dat  de  speech  kan  blijven 
     'hangen', zie ook hiervoor SPF.

Het  nu volgende voorbeeld programma tekent een collectie cirkels 
op  het  scherm  en  roept er steeds  de  naam  van  de  computer 
doorheen:

10 SCREEN 8
20 CMD SPF:FOR X=1 TO 30:CMD SAY "TT2/AY/ZZ/EH/KK2/PA5":NEXT X
30 CMD SPN
40 FOR R=0 TO 50 STEP 2:CIRCLE (128,106),R,255:NEXT R
50 GOTO 50
.PA
                       Algemene Commando's

De  algemene  commando's  behoren niet  tot  een  bepaalde  groep 
hardware in Tyzack. Ook de commando's die een uitbreiding zijn op 
de  mogelijkheden  van de MSX basic behoren tot de  algemene  CMD 
commando's. Hier het overzicht:

CMD HLP
 (Help)

     Dit commando geeft een overzicht van alle CMD commando's die 
     geen  betrekking  hebben op de sampler.  (Deze staan in  een 
     ander  deel van het Tyzack programma ROM en worden  daardoor 
     niet  weergegeven).   De  lijst  geeft  alle  drie-letterige 
     commando's, de CMD ervoor wordt niet gegeven.

CMD MSX
 (Microsoft Extended Basic)

     Dit  commando  reset  de computer  en  laat  deze  opstarten 
     volgens  de  MSX  norm.   De  Tyzack  commando's  zijn  maar 
     gedeeltelijk  beschikbaar na dit commando.  Wanneer er  geen 
     echte noodzaak voor is is het aan te raden alleen maar op te 
     starten  als  Tyzack 64M systeem.  Dat wil zeggen,  door  de 
     RESET  knop,  of het aanzetten van  het  systeem.  (Mogelijk 
     hangt  de  computer zelfs wanneer er wordt geprobeert op  te 
     starten als MSX,  vooral wanneer er data communicatie met de 
     extended sampler comp gaande was).

CMD PIE [ <decimal> ]
 (Pi)

     Dit  commando geeft de eerste duizend decimalen van  pie  op 
     het  scherm.  Omdat  er geen rekening wordt gehouden met  de 
     schermgrootte zal het op het 40 tekens scherm van het scherm 
     afscrollen.  Voor  goed  gebruikt  van  deze  functie  wordt 
     aangeraden met 80 tekens te werken.  Als extra optie kan een 
     getal worden meegegeven (0 - 1000) dat tot gevolg heeft  dat 
     alleen die decimaal wordt uitgeprint.

     Bijvoorbeeld:

     10 PRINT "De 341-ste decimaal van Pi is een ";
     20 CMD PIE 341

CMD ALN
 (All on)

     Dit  commando  schakelt  de 'chip on' bits  van  de  geluids 
     processors op 1. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer volume en 
     aan/uit ingesteld zijn. Het geluid (weer) weergegeven wordt. 
     Het is niet helemaal de tegenhanger van ALF, omdat het niets 
     doet  met de speech synthesizer.  Het commando komt in feite 
     overeen met CMD SND 28,1:CMD SND 60,1.

CMD ALF
 (All off)

     Dit  commando schakelt al het op dat moment spelende  geluid 
     uit.  Dit  betekend  dat de 'chip on' bits  van  de  geluids 
     processors  op  0 wordt gezet,  en dat een PA1 code naar  de 
     speech  wordt  gestuurd  (om  een  geluid  dat  was  blijven 
     'hangen'  uit te zetten).  Er moet worden opgemerkt  dat  de 
     buffer  besturing van de speech niet wordt uitgezet.  Als er 
     dus nog data in de buffer zit, en er is een SPN gegeven, dan 
     gaat de speech, na het onderbreken van 1 foneem, weer gewoon 
     door.  Effectief  in dit geval is CMD SPF:CMD ALF.  Wat  dit 
     commando in feite doet is:
     CMD SND 28,0:CMD SND 60,0:OUT 58,0
     (output port 58 is voor de speech synthesizer).

CMD SMP
 (Sampler)

     Dit  commando  is niet meer geimplementeerd op  de  64M  met 
     extended sampler comp. Het kan echter wel zeer erge gevolgen 
     hebben  voor  het  systeem (resetten).  Het dient  dus  niet 
     gebruikt  te worden.  Het zit er alleen in vanwege de  niet-
     opwaardse compatibiliteit van het systeem.

CMD CHC <oldcolor> "," <newcolor>
 (Change color)

     Dit commando veranderd alle voorkomens van kleur  <oldcolor> 
     op het scherm in kleur <newcolor>. Het commando werkt alleen 
     op SCREEN 8.  De kleurwaarden kunnen alles zijn van 0 tot en 
     met 255. Wanneer <oldcolor> = <newcolor> gebeurt er niets op 
     het  scherm  (zinloze  actie).  Dit  commando  biedt  vooral 
     uitkomst in samenwerking met CMD SMT.  De kleurwaarden waren 
     hier &H00,  &H24,  &H49,  &H6E,  &HFF.  Om bijvoorbeeld alle 
     voorkomens wit in een geSMOOTH beeld  te veranderen in kleur 
     nummer 171, moet CMD CHC 255,171 worden gegeven.
.PA
                             Sampler

De sampler is een zelfstandig computer deel in Tyzack.  Het bevat 
een eigen microprocessor en geheugen.  Wanneer er op de video uit 
of  de RF uit van dit systeem een beeldscherm  wordt  aangesloten 
dan is het volgende beeld te zien:

             *** TYZACK SAMPLER SUBSYSTEM ***
                                   
           A: 0000, EFFE           N: 0000, EFFE
           B: 0000, EFFE           O: 0000, EFFE
           C: 0000, EFFE           P: 0000, EFFE
           D: 0000, EFFE           Q: 0000, EFFE
           E: 0000, EFFE           R: 0000, EFFE
           F: 0000, EFFE           S: 0000, EFFE
           G: 0000, EFFE           T: 0000, EFFE
           H: 0000, EFFE           U: 0000, EFFE
           I: 0000, EFFE           V: 0000, EFFE
           J: 0000, EFFE           W: 0000, EFFE
           K: 0000, EFFE           X: 0000, EFFE
           L: 0000, EFFE           Y: 0000, EFFE
           M: 0000, EFFE           Z: 0000, EFFE

           LOOP :                           
           BACK :
           LEFT : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
           RIGHT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Het  eerste  deel toont de start en eind waarden van  de  labels, 
bestaande   uit   een  start  adres  en  een   eindadres   (beide 
hexadecimaal  weergegeven).  Bij  opstarten  worden  alle  labels 
ingesteld op het maximale bereik (hier ca. 60K).
     Eronder  staan vier catagorien.  Wanneer een label bij  loop 
staat  aangegeven betekend dat dat het label steeds herhaald  zal 
worden.  Wanneer  een  label  bij back staat aangegeven  wil  dat 
zeggen dat het van achter naar voren wordt afgespeeld.
     De andere twee catagorieen geven aan welk kanaal moet worden 
gebruikt  bij  het  afspelen.  Alle in  het  geheugen  opgeslagen 
samples  zijn  stereo.  Bij het afspelen kan  het  label  zodanig 
worden   ingesteld  dat  alleen  links  of  alleen  rechts  wordt 
weergegeven (geen van beide is niet mogelijk). Bij opstarten zijn 
alle  labels op beide kanalen ingesteld,  dat betekend  dat  alle 
labels gewoon stereo worden weergegeven.
     De commando's om de instellingen van de labels te veranderen 
zijn de volgende:

CMD LAB """ <label> ":" <start> "," <eind> """
 (Label)
     
     Dit  commando stelt de start en eindpunten van een label in. 
     De waarde <label> is A - Z (zie boven).  Start en eindpunten 
     zijn  0000 - EFFE,  waarbij alleen even getallen zin  hebben 
     (in  verband  met  stereo  geluidsopslag).  Oneven  getallen 
     worden door het systeem omgezet naar het even getal  eronder 
     (bit  0 wordt 0 gemaakt).  Het spreekt voor zich dat  <eind> 
     niet   kleiner   mag   zijn  dan  <start>  omdat   dan   het 
     afspeelgebied niet bepaald is.  Een verandering in de labels 
     wordt op het scherm van de sampler weergegeven.
     Voorbeeld: Het instellen van label 'G':

     CMD LAB "G:1234,5362"

CMD LOP <label>
 (Loop)

     Dit commando stelt een label in als loop.  Het label zal bij 
     afspelen  steeds  worden  herhaald.  Op het  scherm  van  de 
     sampler  wordt dit zichtbaar doordat het label wordt getoond 
     in  de  lijst achter het woord 'LOOP'.  <label> is  van  het 
     eerder gedefinieerde type.

CMD NLP <label>
 (No Loop)

     Dit  commando  maakt een ingestelde loop  ongedaan.  Op  het 
     scherm van de sampler zal het label uit de lijst verdwijnen. 
     Zie LOP voor <label>.

CMD BCK <label>
 (Backwards)

     Dit  commando  stelt een label in voor  achteruit  afspelen. 
     Wanneer het label wordt aangeroepen in een PLY commando  zal 
     het  van achter naar voren worden afgespeeld.  Op het scherm 
     van de sampler wordt dit aangegeven door het verschijnen van 
     het label in de lijst achter 'BACK'.
     <label> is van eerder genoemd type.

CMD NRM <label>
 (Normal play)

     Na het geven van dit commando zal een label weer gewoon  van 
     voor  naar  achter worden afgespeeld.  Het verdwijnt uit  de 
     lijst van backwards-labels (als het erin stond).  <label> is 
     van eerder genoemd type.

CMD LFT <label>
 (Left play only)

     Wanneer dit commando wordt gegeven zal van het label  alleen 
     nog  maar het linker kanaal worden afgespeeld.  Het  rechter 
     kanaal  zal  worden onderdrukt (niet  weergegeven).  Op  het 
     scherm  van de sampler zal het label in de lijst van  'LEFT' 
     worden  gezet,  en  weggehaalt uit 'RIGHT'.  <label> is  als 
     voorheen.

CMD RGT <label>
 (Right play only)

     Dit commando is de tegenhanger van LFT.  Het zal alleen  het 
     rechter kanaal afspelen. De rest is analoog aan CMD LFT.

CMD BTH <label>
 (Both channels play)

     Na het geven van dit commando staat het label weer zowel bij 
     'LEFT'  in de lijst als bij 'RIGHT'.  Het zal weer  volledig 
     stereo worden weergegeven (vooropgesteld dat het goed stereo 
     is  gesampled,  en niet op maar een kanaal).  <label> is als 
     eerder genoemd.

CMD RST <label> 
 (Reset label)

     Dit commando geeft een label de instelling die het ook heeft 
     na  opstarten.  Dat wil dus zeggen,  het voert  de  volgende 
     dingen uit:

     CMD LAB "*:0000,EFFE":CMD BTH *:CMD NRM *:CMD NLP *

     <label> is vanzelfsprekend van eerder genoemd type.

Voor   sampler   activiteiten  is  ook  een   aantal   commando's 
geimplementeerd. Hier een overzicht:

CMD TRG
 (Through)

     Na  dit  commando zal de sampler alle input op de  audio  in 
     direct  via  A/D en D/A weergeven op de audio out.  Op  deze 
     wijze  kan  men  ingangsvolume en signaal  instellen  op  de 
     sampler.  Het  wordt  onderbroken met CMD STP of  elk  ander 
     sampler  commando (alle commando's genereren een  stop  puls 
     voor de sampler,  om hangen van het systeem te voorkomen, en 
     data niet verloren te laten gaan).

CMD PLY <label> "," <speed>
 (Play)

     Dit   commando   speelt  het  geheugengebied  af  dat   word 
     aangegeven  door <label> (A - Z).  De afspeelsnelheid  wordt 
     opgegeven  met <speed> (0 - 255),  waarbij 1 het snelst  is, 
     vervolgens oplopend tot 255 (zeer langzaam) en daarna nog  0 
     (het  langzaamst).  Wanneer een label is ingesteld op 'loop' 
     zal het blijven spelen tot een stop puls de sampler bereikt. 
     (handig  voor muziek bij het werk,  omdat  de  hoofdcomputer 
     gewoon door kan gaan met andere bezigheden).

CMD PLY @
 (Play keyboard-like)

     Het  PLY @ commando wordt gebruikt om snel labels te starten 
     en te stoppen.  De sampler komt in een speciale mode  waarin 
     het  doorsturen van slechts 1 byte nodig is voor het starten 
     van  een  geluid.  Dit doorsturen gebeurt met CMD  TTS  (zie 
     aldaar).  Er moet erop worden gelet dat het geven van andere 
     commando's  in deze mode niet mogelijk is en het hangen  van 
     het systeem kan veroorzaken. Zie verder TTS.

CMD TTS <value>
 (Toets)          

     Dit  commando is alleen geldig na een CMD PLY @.  In  andere 
     gevallen heeft het onvoorspelbare gevolgen. Het TTS commando 
     start een geluid in de sampler.  <value> geeft de ingedrukte 
     toets aan (keyboard-like play method).  <value> loopt van  1 
     tot en met 255.  Bij een ingedrukte toets behoord een vooraf 
     ingestelde  snelheid en een vooraf ingesteld label.  Doordat 
     deze zaken per toets kunnen verschillen is het mogelijk zelf 
     het  toetsenbord  te configureren.  De toonhoogte  van  elke 
     toets is in te stellen,  en er is 'splitting'  mogelijk.  Er 
     kunnen   verschillende   geluiden  worden  gebruikt   op   1 
     toetsenbord  (eventueel zelfs 26 verschillende).  De  vooraf 
     ingestelde waarden zijn genoemd bij CMD SPT.
     Wanneer  voor <value> de waarde 0 wordt gebruikt,  keert  de 
     sampler terug van PLY @ mode naar gewone commando mode.

CMD SPT <value> "," <label> "," <speed>
 (Split)

     Dit commando stelt voor een waarde <value>, die gebruikt kan 
     worden  met TTS,  het bijbehorende label en de  bijbehorende 
     snelheid  in.  Standaard  zijn  bij  opstarten  de  volgende 
     instellingen gemaakt:

     Value          Label          Speed

     1              A              1
     2              A              2
     3              A              3
     .              .              .
     .              .              .
     255            A              255

     Om  een  hele  toetsenreeks in te stellen kan  het  volgende 
     programma fragment gebruikt worden:

     340 REM Instellen toetsen 13 tot en met 24
     350 FOR T=13 TO 24
     360   CMD SPT T,D,T-8
     370 NEXT T

     Het programma maakt de volgende instelling:

     Value          Label          Speed

     .              .              .
     .              .              .
     13             A              5
     14             A              6
     15             A              7
     .              .              .
     .              .              .
     23             A              15
     24             A              16
     .              .              .
     .              .              .

CMD RCD <label>
 (Record)

     Een  belangrijk  sampler  commando.  Dit  commando  laat  de 
     sampler het geluid dat binnenkomt op de audio in opnemen  in 
     het geheugengebied aangegeven met het label <label>. <label> 
     is A tot en met Z. De snelheid waarmee wordt opgenomen is de 
     maximale  die mogelijk is en kan niet worden  veranderd.  De 
     snelheid komt ongeveer overeen met afspeelsnelheid 14.

CMD SRS
 (Sampler Reset)

     Dit commando reset de sampler zodat deze in de toestand komt 
     zoals  die bestond na inschakeling.  Het commando heeft geen 
     invloed op de hoofdprocessor.  Overigens is het  interes-sant 
     om  te  weten dat het resetten van de hoofdprocessor  (reset 
     knop) geen invloed heeft op de sampler.  Wel kan het voorko
     men dat er juist data transmissie bezig was van hoofd-systeem 
     naar sampler,  zodat de sampler 'hangt' na het reset-ten  van 
     de hoofdprocessor. Enige remedie: uit/aan.

CMD SUB
 (Sub Monitor)

     Dit  commando  schakelt  de  sampler over  naar  de  monitor 
     functie  voor het maken van (machinetaal) programma's op  de 
     sampler.  Dit  commando  kan  alleen  goed  worden  gebruikt 
     wanneer het toetsenbord van de sampler is aangesloten.

CMD STP
 (Sampler stop)

     Het  geven van dit commando genereert een stop puls voor  de 
     sampler  zodat deze stopt met welke afspeel  activiteit  dan 
     ook  (PLY  of TRG).  Een stop puls wordt echter ook  gegeven 
     door  elk  ander commando wanneer een PLY of TRG  bezig  is, 
     zodat  bij het instellen van een label vanuit  het  afspelen 
     van  een  loop niet eerst CMD STP hoeft te  worden  gegeven, 
     maar gelijk CMD LAB "...." kan worden gegeven.
.PA
                           Appendix A

Het synchroniseren van de digitizer gebeurt na aansluiten van een 
video  bron (zie Appendix C).  Er zijn twee instelpotmeters in de 
digitizer.   Een  voor  het  synchronisatieniveau  en  een   voor 
zwart/wit niveau. Het synchroniseren gaat als volgt:

- draai de zwart/wit regelaar in het midden
- draai de sync regelaar in het midden (good guess)
- probeer the digitizen
- wanneer het beeld nergens op lijkt moet de instelpotmeter
  behoorlijk ver naar links of rechts gedraaid worden
- wanneer het beeld ergens op lijkt maar veel 'lege' lijnen
  door het beeld lijken te lopen moet de potmeter slechts
  weinig verdraaid worden 
- wanneer het beeld goed is maar veel streept kan dit ver-
  holpen worden met de zwart/wit regelaar
- ook het te donker/te licht zijn moet met de zwart/regelaar
  te verhelpen zijn
- wanneer het beeld zwart blijft of totaal niet veranderd
  kan het zijn dat de 'LOCK' functie is ingeschakeld
- verder veel proberen


















                                       sync regelaar







                     zwart/wit regelaar
.PA
                           Appendix B

De enveloppe curves van de geluidsgeneratoren zijn als volgt:


bit       bit 7=0                  bit 7=1
3 2 1 

0 0 0     _______________________________________________

0 0 1     _______________________________________________

0 1 0     _______________________________________________

0 1 1     _______________________________________________

1 0 0     _______________________________________________

1 0 1     _______________________________________________

1 1 0     _______________________________________________

1 1 1     _______________________________________________


Als  de  enveloppe actief is is het maximale volume 15/16 van  de 
normale waarde.
.PA
                           Appendix C

Aansluitingen van Tyzack 64M